БЛАНК ЗАКАЗА

коммутационного взрывозащищенного аппарата плавного пуска

типа КАППВ-УХЛ5-ВВ

Предприятие-плательщик: ______________________________________________________________

Предприятие-потребитель: ______________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. ответственного за заказ:

________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:_____________________________________________________________________

E-мail:__________________________________________________________________________________

Дата ___________________________

Технические данные, заполняемые Заказчиком

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнение (РВ, общепромышленное) | РВ |
| Номинальное напряжение, В | 6000 |
| Максимальное напряжение, В | 6900 |
| Допустимое отклонение напряжения, % | +/-15% |
| Количество и сечение вводных кабелей, мм2 | 2х120 |
| Количество отходящих присоединений | 1 | 2 | 3 |  |
| Наличие байпасов отходящих линий (да/нет) | да | да | да |  |
| Наличие реверса (да/нет) | нет | нет | нет |  |
| Однолинейная схема подключения |  |
| Запуск двигателей (последовательный/параллельный) | последовательный |
| Длина отходящих кабелей, м | 150 | 150 | 150 |  |
| Количество и сечение отходящих кабелей, мм2 | 1х50 | 1х50 | 1х70 |  |
| Мощность двигателей, кВт | 630 | 630 | 800 |  |
| Схема подключения двигателей (звезда/треугольник) | звезда | звезда | звезда |  |
| Кратность пускового тока при прямом пуске | 6,8 | 6,8 | 6,5 |  |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Тип механизма нагрузки (насос,конвейер,вентилятор…) | насос | насос | насос |  |
| Кратность пускового момента | - | - | - |  |
| Характеристика двигатель+нагрузка момент-скорость | приложение 1.1 | приложение 1.2 | приложение 1.3 |  |
| Характеристика двигатель+нагрузка ток-скорость | приложение 2.1 | приложение 2.2 | приложение 2.3 |  |
| Графики разгонной характеристики | приложение 3.1 | приложение 3.2 | приложение 3.3 |  |
| Торможение (динамическое/самовыбег) | самовыбег | самовыбег | динамическое |  |
| График торможения | приложение 4.1 | приложение 4.2 | приложение 4.3 |  |
| Наличие регулятора скорости (да/нет) | нет | нет | нет |  |
| Плавный останов (да/нет) | нет | нет | нет |  |
| Номинальный момент нагрузки на валу, Н*м | - | - | - |  |
| Количество пусков в час, не более | 3 | 3 | 3 |  |
| Время между пусками двигателей, мин | 15 | 15 | 15 |  |
| Время разгона двигателя, сек | 25-30 | 25-30 | 30-35 |  |
| Перечень выводимых дискретных сигналов | приложение 5 |
| Алгоритм включения байпаса при неудачном разгоне | - | - | - |  |
| Наличие и алгоритм автоматизации | приложение 6 |
| Цифровой интерфейс | RS-485 |
| Опросный лист является основанием для составления Технического Задания, а не заменяет его! |  |  |

Подпись ответственного за заказ ________________________